Rapport d’auto-contrôle

I. Avant le début du chantier

 	Affichage de la décision d’octroi du permis par l’IBGE à un endroit visible depuis la voie publique.

	Notification du début de chantier au plus tard 15 jours à l'avance suivant le modèle type.

	Réunion préalable au début du chantier si imposée dans l’autorisation.

	Si zones fermées hermétiquements, rapports relatifs aux tests de fumée envoyés sans délai à la division Inspectorat de l'IBGE.

II. Pendant l'exploitation du chantier

1° Dossier à tenir à jour

 	Permis d'environnement

	Plan de travail + plans cachetés par l’IBGE + modifications éventuelles

 	Registre de chantier ou journal des travaux (activités journalières, incidents, accidents, anomalies du confinement, anomalies de dépression, …)

	Registre « air »

	Registre « eau »

	Récapitulatif des déchets produits suivant modèle type

	Attestations/récépissés pour la prise en charge des déchets d’amiante

 	Inventaire des matériaux contenant de l'amiante

 	Attestations de contrôle du matériel d’extinction

 	Attestations d’entretien des extracteurs et de l’efficacité des filtres absolus

	Facture d’achat des filtres de 1 µm pour l’eau

	Enregistrements de la dépression des zones fermées hermétiquement

	Rapports relatifs aux tests de fumée suivant modèle type

	Rapports d’inspection visuelle des zones de travail suivant modèle type

	Plan de sécurité

	Notifications de toute anomalie (air/eau/incident/accident) suivant modèle type

2° Sécurité

 	Panneaux adéquats signalant accès au chantier interdit au public et le danger lié à l’amiante au moins en français et en néerlandais

	  Protection éventuelle des surfaces contre la contamination

	  EPI pour 2 inspecteurs disponibles

	  Sorties de secours libres ou alternatives signalées

	Protection incendie :

En zone fermée hermétiquement: 2 extincteurs / 100 m²

Hors zone fermée hermétiquement: 1 extincteur / 100 m²

1 dévidoir = 3 extincteurs (raccords utilisables par les pompiers)

3° Air

Si zone fermée hermétiquement :

	  Test initial de l’étanchéité et du désenfumage

 	  Fenêtre d’observation

 	Inspection quotidienne du confinement

 	Extracteur de rechange ou autre système pour maintenir dépression

	4 renouvellements d'air par heure

	Dépression statique : 10 pascals au minimum

	Valeurs limites à ne pas dépasser :

| Au niveau des extracteurs | 0,01 fibre/cm³ |
| --- | --- |
| Au niveau des autres points dans l'environnement | 0,01 fibre/cm³ au dessus de la concentration ambiante mesurée avant le début des travaux |

 	Libération : valeur limite fixée par la législation fédérale pour la protection des travailleurs

Si zone semi-hermétique :

 	Fenêtre d’observation

 	Inspection quotidienne du confinement

 	Renouvellement d’air au moyen d’extracteur(s) muni(s) de filtre absolu (si imposé)

	Valeurs limites à ne pas dépasser :

| Au niveau des extracteurs | 0,01 fibre/cm³ |
| --- | --- |
| Au niveau des autres points dans l'environnement | 0,01 fibre/cm³ au dessus de la concentration ambiante mesurée avant le début des travaux |

 	Mesures de contrôle à la fin des travaux : voir le permis

Si sacs à manchons :

	ne pas dépasser de 0,01 fibre/cm³ la concentration ambiante mesurée avant le début des travaux

Si zone balisée :

	ne pas dépasser de 0,01 fibre/cm³ la concentration ambiante mesurée avant le début des travaux

4° Déchets

	Simple (amiante non friable) ou double (amiante friable) emballage fermé hermétiquement et pourvu d'une étiquette indiquant la présence d'amiante

	Containers ouverts avec conteneur-bag pour amiante non friable pas en voirie (sauf si chargement direct)

 	Stockage des déchets d'amiante soit dans conteneurs maritimes fermés à clé soit dans un local fermé à clé. Mention "amiante" sur conteneurs/porte local

	Séparation des déchets d’amiante suivant leur destination

	Récépissés relatif à la prise en charge de tout déchet par collecteur agréé de déchets dangereux agréé en Région de Bruxelles-Capitale

5° Changements apportés au plan de travail

	Notification à l’IBGE des modifications apportées au plan de travail

	Notification à l’IBGE des travaux supplémentaires non décrits dans l’autorisation

6° Contrôle des travaux

	inspection visuelle par l’enleveur

III.	Informations à fournir journellement par fax au Département Inspectorat

1°	Dépassements

	Dépassements eaux

> 45 mg/l concentration des matières totales en suspension dans l'eau en valeur ponctuelle

	Dépassements air

Au niveau des extracteurs :

tout dépassement de la valeur de 0,01 fibre/cm³

Au niveau des autres points dans l'environnement :

tout dépassement de 0,01 fibre/cm³ au dessus de la concentration ambiante mesurée avant le début des travaux

+ filtres illisibles

avec :

- lieu

- résultats d'analyse

- activités en cours

- justification du dépassement

- mesures prises pour remédier aux dépassements

- résultat de la mesure de l'air qui suit le dépassement

2°	Incident / accident ayant une influence sur l’environnement

	Tout incident/ accident

IV.	Informations à fournir après le chantier

Dans les 3 mois après la fin du chantier/d’une phase de travail :

	Récapitulatif des mesures de contrôle de l’air

	Récapitulatif des mesures de contrôle de l’eau

	Attestations/Récépissés pour la prise en charge de déchets par collecteur agréé/transporteur

	Récapitulatif/registre des déchets produits et évacués tel que rempli sur chantier

	Attestations d’élimination des déchets dressées par le collecteur agréé (ou factures) ou attestations de réception des déchets dans le premier centre de traitement

	Rapports d’inspection visuelle