zelfcontroleverslag

I. Vóór de aanvang van de werken

 	Aanplakking van de beslissing tot toekenning van de vergunning door het BIM op een zichtbare plaats langs de openbare weg.

	Kennisgeving van de aanvang van de werken minstens 15 dagen op voorhand volgens het standaardmodel

	Vergadering vóór het begin van de werf indien de vergunning dit oplegt

	In het geval van hermetisch afgesloten zones, verslagen betreffende de rooktesten onmiddellijk overzenden aan de afdeling Inspectie van het BIM.

II. Tijdens de exploitatie van de werf

1° Bij te werken dossier

 	Milieuvergunning

	Werkplan + plannen met stempel van het BIM + eventuele wijzigingen

 	Werfregister of dagboek van de werken (dagelijkse activiteiten, voorvallen, ongevallen, onregelmatigheden op het vlak van de omhulling, onregelmatigheden op het vlak van de onderdruk, …)

	Register “lucht”

	Register “water”

	Overzicht van de geproduceerde afvalstoffen volgens standaardmodel

	Attesten/ontvangstbewijzen voor de tenlasteneming van het asbestafval

 	Inventaris van de materialen die asbest bevatten

 	Attesten van de controle van het blusmateriaal

 	Attesten van het onderhoud van de extractoren en de efficiëntie van de absolute filters

	Aankoopfactuur van de 1 µm-filters voor water

	Registratie van de onderdruk van de hermetisch afgesloten zones

	Verslagen betreffende de rooktesten volgens standaardmodel

	Verslagen van de visuele inspectie van de werkzones volgens standaardmodel

	Veiligheidsplan

	Kennisgevingen van alle onregelmatigheden (lucht/water/voorval/ongeval) volgens standaardmodel

2° Veiligheid

 	Verbodsborden “verboden toegang voor het publiek” en “asbestgevaar” ten minste in het Nederlands en het Frans

	  Eventuele bescherming van de oppervlakten tegen besmetting

	  Beschikking over PBM voor 2 inspecteurs

	  Vrije nooduitgangen of aangeduide alternatieven

	Brandbeveiliging:

In een hermetisch afgesloten zone: 2 brandblusapparaten/100 m²

Buiten een hermetisch afgesloten zone: 1 brandblusapparaat/100 m²

1 haspel = 3 brandblusapparaten (aansluitingen bruikbaar voor brandweer)

3° Lucht

Indien hermetisch afgesloten zone:

	  Initiële test van de ondoorlatendheid en het optrekken van de rook

	  observatievenster

 	Dagelijkse inspectie van de hermetische afsluiting

 	  Reserve-extractor of -systeem voor het behoud van de onderdruk

	4 luchtverversingen per uur

	Statische onderdruk: minstens 10 pascal

	Niet te overschrijden grenswaarden:

| Wat de extractoren betreft | 0,01 vezel/cm³ |
| --- | --- |
| Ter hoogte van de andere punten in de omgeving | 0,01 vezel/cm³ boven de omgevingsconcentratie gemeten vóór de aanvang van de werken |

	Vrijgave: grenswaarde vastgelegd door de federale wetgeving voor de bescherming van de 	werknemers

Indien semi-hermetisch afgesloten zone:

	Observatievenster

	Dagelijkse inspectie van de afgesloten zone

	Luchtverversing door middel van extractor(en) voorzien van absoluutfilters (indien opgelegd)

	Niet te overschrijden grenswaarden

| Wat de extractoren betreft | 0,01 vezel/cm³ |
| --- | --- |
| Ter hoogte van de andere punten in de omgeving | 0,01 vezel/cm³ boven de omgevingsconcentratie gemeten vóór de aanvang van de werken |

	Controlemetingen op het einde van werken: zie vergunning

Indien couveusezakmethode:

	De concentratie asbestvormige vezels in de lucht mag niet hoger liggen dan 0,01 vezel/cm³ boven de concentratie gemeten vóór de aanvang van de werken

Indien afgebakende zone:

	De concentratie asbestvormige vezels in de omgevingslucht mag niet hoger liggen dan 0,010 vezel/cm3 boven de concentratie gemeten vóór de aanvang van de werken

4° Afval

	Hermetisch gesloten enkele (niet-broos asbest) of dubbele (broos asbest) verpakking, voorzien van een etiket dat de aanwezigheid van asbest aangeeft

	Open containers met container-bag voor niet-broos asbest dat niet langs de weg staat (behalve indien onmiddellijk geladen)

 	Opslag van het asbestafval ofwel in afgesloten scheepscontainers, ofwel in een afgesloten lokaal. Vermelding “asbest” op de containers/de deur van het lokaal.

	Scheiding van het asbestafval afhankelijk van de bestemming

	Ontvangstbewijzen voor de tenlasteneming van alle afvalstoffen door een voor het Brussels Hoofdstedelijke Gewest erkende ophaler van gevaarlijk afval

5° Aan het werkplan aangebrachte wijzigingen

	Kennisgeving aan het BIM van de aan het werkplan aangebrachte wijzigingen

	Kennisgeving aan het BIM van de niet in de vergunning beschreven bijkomende werken

6° Controle van de werken

	visuele inspectie door de ophaler

III.	Dagelijks aan de afdeling Inspectie te faxen informatie

1°	Normoverschrijdingen

	Normoverschrijding water

> 45 mg/l totale concentratie van zwevende deeltjes in water per schepmonster

	Normoverschrijdingen lucht

Voor de extractoren:

elke overschrijding van de waarde 0,01 vezel/cm³

Voor de andere plaatsen in de omgeving:

elke overschrijding van 0,010 vezel/cm3 boven de omgevingsconcentratie gemeten vóór de aanvang van de werken

+ onleesbare filters

met:

- plaats

- analyseresultaten

- aan de gang zijnde activiteiten

- verantwoording van de overschrijding

- genomen maatregelen tegen de overschrijding

- meetresultaat van de lucht na de overschrijding

2°	Voorval / ongeval met mogelijke invloed op het milieu

	Elk voorval / ongeval

IV.	Informatie die moet worden verstrekt na afloop van de werf

Binnen de 3 maanden na afloop van de werf/een werkfase:

	Een overzicht van de controlemetingen van de lucht

	Een overzicht van de controlemetingen van het water

	Attesten/ontvangstbewijzen voor de tenlasteneming van het afval door de erkende ophaler/vervoerder

	Overzicht/register van het geproduceerde en afgevoerde afval zoals ingevuld op de werf

	Attesten van de afvoer van het afval, opgesteld door de erkende ophaler (of facturen) of attest van de tenlasteneming van het afval door het eerste verwerkingscentrum

	Verslagen van visuele inspectie